NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SAMOPŠE Pořizovatel: Městský úřad Kutná Hora Odbor regionálního rozvoje a územního plánování Havlíčkovo náměstí 552, 284 01 Kutná Hora ČERVEN 2014

Obsah zadání:

1 	Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších vztahů.

2 	Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů, zejména z problémů určených k řešení v územně plánovací dokumentaci a případně z doplňujících průzkumů a rozborů.

3   	Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce. Požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch.

- Požadavky na koncepci uspořádání krajiny.

- Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury.

- Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, které bude nutno prověřit.

- Požadavky na vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanace, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo.

- Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci.

- Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (například požadavky na ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy).

- Případný požadavek na zpracování variant.

- Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území.

- Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jejich odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE, VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ:

Název : územní plán Samopše

Stupeň: zadání

Vymezení řešeného území: řešeným územím je správní území obce Samopše obec Samopše – kód obce 534374 k.ú. Samopše, Tamberk

Okres : Kutná Hora

Pořizovatel: Městský úřad Kutná Hora, odbor regionálního rozvoje a územního plánování

Datum zpracování: červen 2014

Obec Samopše měla územní plán vydaný 28.9.1999. Tento pozbyl platnosti, proto bylo vymezeno zastavěné území vydané 3.4.2013.

Zastupitelstvo obce Samopše schválilo dne 17.2.2014 usnesením č.3/2//2014 pořízení územního plánu.

1.Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších vztahů.

Dle schválené Politiky územního rozvoje ČR 2008 neleží řešené území v blízkosti žádné  rozvojové osy a ani oblasti.

Řešené území je zahrnuto do vydaných Zásad územního rozvoje Středočeského kraje (ZÚR). V ZÚR je v řešeném území vyznačena cyklostezka (Sázava – Rataje nad Sázavou), nadregionální biokoridor NK 61 Sázava a RC 940 Přívlacký meandr, ochranné pásmo NR biokoridoru K61. Dle ZÚR je území uvedeno jako krajina zvýšených hodnot kulturních a přírodních.

Jako veřejně prospěšné stavby a opatření jsou v ZÚR v území navrženy prvky ÚSES NK 61 a RC 940  Přívlacký meandr.

Záměry z výše uvedených dokumentací budou vyznačeny a zpřesněny územním plánem.

2. Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů , zejména z problémů určených k řešení v územně plánovací dokumentaci a případně z doplňujících průzkumů a rozborů.

a) Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů (aktualizace 2012)

Územně analytické podklady (ÚAP) a návrh udržitelného rozvoje, jako podklady stanovují závady tří skupin:

- závady urbanistické – vymezování rozvojových ploch na půdách I. a II. třídy ochrany, střety nových zastavitelných ploch a záměrů s limity v území (ochranná pásma…), nevybudovaná infrastruktura v obcích (především vodovod a kanalizace)

- závady dopravní – průchod rychlostní komunikace I. třídy zastavěným územím, úrovňové křížení komunikací a železnice

- závady hygienické – chráněná ložisková území, ložiska nerostných surovin, skládky, staré ekologické zátěže a kontaminace ploch, přítomnost tzv. brownfieldu (opuštěného areálu…)

Některé z těchto závad jsou v řešeném území a budou v návrhu územního plánu řešeny.

V ÚAP ORP Kutná Hora jsou vyznačeny

- regionální ÚSES (RBC 940, NBK 61)

- památný strom (dub v Mrchojedech)

- oblast aktivní záplavové zóny

- území s vyšší urbanistickou hodnotou

- historicky cenná stavba

- značené cyklo a turistické trasy

Jako problémy jsou uváděny

střety rozvojových ploch s radiovým směrovým spojem

střety rozvojových ploch s vedením elektro a stanicí

střety rozvojových ploch s prvky ÚSES

střety rozvojových ploch s lesy

střety rozvojových ploch se záplavovým územím

Jako limity jsou uváděny

OP vodních zdrojů, vedení elektro a trafostanice, záplavové území

Jako záměry jsou uváděny

Regionální biocentrum RC 940 a rozvojové plochy v platném územním plánu

Jako problémy řešitelné v ÚPD obcí jsou uváděny

Do návrhu uspořádání krajiny promítnout skutečnost, že relativně kvalitní biotopy se vyskytují na významné části správního území.

ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ PRO JEDNOTLIVÉ OBCE

(Územně analytické podklady ORP Kutná Hora – aktualizace 2012) takto charakterizuje jednotlivé složky pro obec Samopše

S – Silné stránky –

-ochrana přírody – dle KEG území přírodní, památný strom, větší zastoupení biotopů Natura 2000

- ZPF a les – vysoký podíl lesů, vysoká přirozená retence

- veřejná a technická infrastruktura – silnice III. třídy, železniční trať, autobusová doprava

W – Slabé stránky –

- bydlení – slabá úroveň části individuální bytové zástavby

- hospodářské podmínky – částečně obtížné a časově dlouhé podmínky vyjížďky ze prací, podprůměrná hustota silnic I. třídy

O - příležitosti –

příroda a krajina – chránit krajinný ráz před činnostmi snižujícími jeho estetickou a přírodní hodnotu

hygiena životního prostředí – podporování využívání ekologických zdrojů vytápění a energie z obnovitelných zdrojů

- vybavenost, demografie – využití dotace z fondu EU do rozpočtu obce ke zlepšení technického a sociálního vybavení

T - hrozby –

hygiena životního prostředí – spalování nevhodných substancí v domácnosti

doprava – neřešení problémů se silnicemi procházející obcí

- bydlení a rekreace – stagnace rozvoje obce vzhledem k omezeným investicím do bydlení

Zábor zemědělského a lesního půdního fondu:

Navrženými rozvojovými plochami dojde k záboru zemědělského půdního fondu. V návrhu bude provedeno jeho vyhodnocení včetně rozsahu záboru. Bude respektována ochrana zemědělského a lesního půdního fondu. Zábor bude v nezbytném rozsahu.

V území jsou stanoveny limity pro ochranu hodnot území:

#### V řešeném území jsou nemovité kulturní památky.

Hrad Tamberk s příkopem. Zřícenina gotického hradu z počátku 14.století, v 16. století byl již pustý.

Smirčí kříž v Mrchojedech , v místě nazývaný „Kamenný muž“. Kamenný kříž z červeného pískovce. Na čelní straně je reliéf bojovníka s kopím.

Nezapsanými stavbami jsou zvoničky v Přívlacích, Samopších a pomník.

Archeologie

Řešené území leží v prostoru západního okraje Kutnohorska, který v pravěku byl intenzivně osídlen. V okolí hradu Talmberku je středověké osídlení. V katastru jsou známy archeologické památky.

Veškeré stavební zásahy musí být předem projednány s AÚ AV ČR dle zákona č.20/87 Sb. O státní památkové péči,ve znění zákona č. 242/92 Sb.. Umožněn musí být záchranný archeologický výzkum a u větších akcí proveden předstihový archeologický výzkum.

Nemovité kulturní a archeologické památky budou vyznačeny v návrhu a zajištěna jejich ochrana.

3 . Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce.

Cílem rozvoje území, změny funkčního využití, je nezhoršit, ale naopak zlepšit životní podmínky v obci při dodržení všech technických a zákonných požadavků vyplývajících z příslušných zákonů, norem a předpisů.

Důvodem pro pořízení územního plánu je koordinace záměrů v území, vytváření podmínek pro rozvoj (rozšířením pozemků pro výstavbu rodinných domů, rozvoj a doplnění o technickou infrastrukturu), řešení střetů v území. Zároveň budou navržena opatření na ochranu a tvorbu krajiny.

Řešení bude v souladu s úkoly územního plánu bude (dle 19 stavebního zákona):

- zjistit a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty

- stanovit koncepci rozvoje území, včetně urbanistické, s ohledem na hodnoty a podmínky v území

- stanovit urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání, prostorové uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb

- prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení a jejich přínosy

- stanovit podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení

- dořešit koncepci technické infrastruktury

- zdůraznit ochranu životního prostředí a napomoci k jeho zlepšení

- stanovení diferencovaných podmínek pro stavební činnost podle charakteru území

- určit nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území k odstranění funkčních a prostorových závad a střetů v území

- návrh účelného využití území

- vymezení rozvojových ploch pro novou výstavbu

4. Požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch.

Rozsah území: katastrální území Samopše a Tamberk o výměře 658,54 hektarů.

Obec Samopše leží ve východní části okresu Kutná Hora v Posázavské pahorkatině na břehu řeky Sázava. Je na hranici s okresem Benešov. Je 2 km jihovýchodně od města Sázava a 10 km západně od města Uhlířské Janovice. Tvoří ji zástavba pěti částí -Samopše, Tamberk, Mrchojedy, Budín a Přívlaky. Z nich pouze Přívlaky leží na levém břehu Sázavy.

7 kilometrů východně je dálnice D1 Praha – Brno. Na hranici území je železniční zastávka Samopše na trati Světlá nad Sázavou – Čerčany a na jihu v Ledečku.

Počtem obyvatel 140 dle stavu v roce 2014, patří mezi malé obce v okrese. Průměrná nadmořská výška je 350,0 m.n.m. (nejnižší 280 m.n.m. u Sázavy a nejvíce 436 m.n.m. na severu vrch Jestřáb). Sousedí s obcemi Úžice, Ledečko a Rataje nad Sázavou z Kutnohorského okresu a s městem Sázava z Benešovského okresu.

Soustřeďuje pro své potřeby odpovídající vybavení a služby. V obci není základní škola ani mateřská škola. Je zde obecní úřad, restaurace a služby v rekreačních objektech.

Terén je členitý s rekreačně využívanou krajinou s vysokým podílem lesů, travnatých porostů a zeleně jako doprovodu vodních toků a komunikací. Zvlněný terén je na severu a jihovýchodě, svahy jsou zalesněny a přírodními dominantami okolí. Klimatická oblas je mírně teplá, podoblast mírně vlhká, klimatický okrsek B3 se srážkami kolem 600 mm za rok.

Území protéká řeka Sázava i několik menších toků (Samopešský, Tamberský a Úžický potok), na nichž v řešeném území nejsou vodní plochy. Vodní plocha je na Samopešském potoce jižně od Mrchojed.

Zástavba obce je nízkopodlažní. Stavební dominantou je hospodářský dvůr v Mrchojedech, zřícenina hradu Tamberk a některé rekreační lokality.  Dominantou území z panoramatických pohledů je okolní zvlněná krajina Posázaví.

POČET OBYVATEL 140 dle v roce 2014

POČET DOMŮ trvale obydlených ….

HUSTOTA OSÍDLENÍ 0,23 obyvatel/ha

ŘEŠENÉ ÚZEMÍ k.ú. Samopše a Tamberk o výměře 658,54 ha hektarů

NADMOŘSKÁ VÝŠKA ……… 350 metrů n.m.

POČET KATASTRŮ …………… 2

POČET ÚZEMNĚ TECHNICKÝCH JEDNOTEK 5

POČET ČÁSTÍ OBCE ……………………… 5

VÝVOJ POČTU OBYVATEL   OPRAVIT

| Obyvatel dle statistického sčítání |  |  | 1970 | 1980 | 1991 |  |  |  |  | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 499 | 482 | 420 |  |  |  |  | 398 |

| Obec | Počet trvale obydlených bytů | Počet trvale neobydlených domů |
| --- | --- | --- |
|  | 1970 | 1980 | 1991 | 2001 | Z toho v rodinných domech | Průměr. Stáří domů v letech | celkem | z toho slouží k rekreaci |
|  |  |  |  |  | počet | V % |  |  |  |
|  | 85 | 77 | 53 |  | 51 | 96,2 | 70 | 14 |  |

| Obec Samopše | Domy celkem | Z toho rodinné | Byty celkem | Z toho obydlené |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Samopše | 17 | 17 | 19 | 15 |
| Mrchojedy | 63 | 62 | 71 | 46 |
| Tamberk | 83 | 83 | 100 | 81 |

Počet trvale obydlených domů na území Samopše se v průběhu celého sledovaného období průběžně měnil z počtu 85 domů v roce 1970 až na počet 53 domů v roce 1991. To ale nezaznamenalo vzhledem k počtu domů na jeho území výraznější pohyb. Podíl rodinných domů je 96,2 %. Neobydlených a rekreačních objektů je 458 z toho je 425 chat.

a) základní urbanistická koncepce:

Navržená urbanistická koncepce vychází ze současného stavu využití, uspořádání území a zástavby obce. Obec i její části mají velice dobrý rekreační potenciál, zeleň uvnitř a v blízkosti (lesní porosty na Posázavské pahorkatiny). Zeleň je na převážné výměře katastru (lesy 267 hektarů – tj. 40 % a trvalý travní porost 171 hektarů – tj. 26 % z území).

Cílem návrhu je využití této pro rozvoj dobré návaznosti území a jeho výhodné polohy v blízkosti Sázavy. Obec leží v dopravně výhodné poloze - prochází kolem silnice II/335 Sázava – Uhlířské Janovice a od obce asi 7 kilometrů východně je dálnice D1 Praha – Brno.

Územní doprovodné aktivity, možnosti rekreace, zajistí atraktivitu pro stávající obyvatele a podmínky pro jejich přírůstek. Pro stabilizaci obyvatel a jejich přírůstek budou navrženy rozvojové plochy rodinné výstavby. Naprostá většina ploch pro zástavbu bude v současné zástavbě anebo plochách s ní souvisejících.

Zástavba není navrhována k záplavovému území.

Pro sport a rekreaci je vhodná okolní krajina (řeka, lesy) a sportovní areál Samopše.

Území má vysokou rekreační hodnotu, kterou umocňuje i protékající řeka Sázava. V jejím okolí jsou desítky rekreačních chat v několika lokalitách. Jsou stabilizované a jejích další rozvoj nebude navrhován.

Návrh je založen na principu rozvoje (soustředění výstavby) v okolí stávající zástavby s tím, že z důvodu časté nevhodnosti terénu k výstavbě v zastavěném území obce bude nutné překročit současnou hranici zástavby do nezbytného zemědělského okolí a do přiléhající krajiny, a vzhledem k situaci stávajících sítí umožnit zástavbu v navazujícím krajinném pásu.

Velká část řešeného území je lesní porost s množstvím cest průchodný travnatý porost. Krajinu je možno využít k turistice v létě i v zimě (běžky). Atraktivní je i sjíždění Sázavy.

V obci se rozvíjí rekreace formou druhého bydlení v chalupách a v rekreačních objektech.

Plochy obklopující obec jsou zemědělsky využívané, ale převážně jako zatravněné, rozčleněny jsou pouze vodními toky a komunikacemi.

Zastavěné území v řešeném území tvoří:

Samopše (330 - 350 m n.m.) leží 2,1 km jihovýchodně od města Sázava - je  tvořena rodinnou zástavbou venkovského typu podél procházející komunikace. Zástavba je nízkopodlažní v poměrně členitém terénu, se sedlovými střechami. V jejím centru je parkově upravená náves, objekt obecního úřadu, kaplička a pomník padlým. Celou zástavbou prochází silnice III. třídy, která zde končí. Ze zástavby je místní komunikací napojena chatová lokalita s rekreačním zařízením na západě u Sázavy. Odtud po pěší lávce přes řeku je přístupná železniční zastávka Samopše. Jižně od Samopší v meandru Sázavy je obdobná rekreační zástavba se Sportareálem Samopše uprostřed. Rozvoj bude pouze obytnou výstavbou v prolukách stávající zástavby.

Mrchojedy (398 - 403 m n.m.) leží 0,9 km severovýchodně od zástavby Samopší. Je velmi malé zastavěné území objekty vesnického typu a bývalé zemědělské usedlosti podél procházející silnice III. třídy. Zástavba je nízkopodlažní, převažují klasické sedlové střechy a pálené krytiny. Ve východní části je areál hospodářského dvora (dříve kravín a sklad). Nemá náves, ale je památný strom a pomník. Stav je stabilizován, neuvažuje se s rozšiřováním území pro obytnou zástavbu.

Krdliště je samostatné zastavěné území areálem bývalé hájovny západně od Mrchojed.

Přívlaky (290 - 314 m n.m.) leží cca 0,4 km jižně od obce Samopše na levém břehu Sázavy. Přístupná je z jihu přes obec Ledečko po místní komunikaci mimo řešené území. V severní části meandru řeky je starší klasická nízkopodlažní zástavba venkovského typu. Je v ní parkově upravená náves se zvoničkou a objektem obce sloužícím jako knihovna. Obdobný charakter zástavby je v jižněji položené části Borová. Zástavba je nízkopodlažní, převažují klasické sedlové střechy a pálené krytiny. Podél řeky je několik zastavěných území rekreačními chatami. Rozvoj bude pouze obytnou výstavbou rodinných domů navazující na stávající.

Talmberk (336 - 372 m n.m.) leží 1,9 km východně od obce Samopše. Je soustředěna v členitém terénu okolo procházející silnice III. třídy a údolí Tamberského potoka. Má historickou část okolo zříceniny hradu Tamberk. Zástavba je klasická nízkopodlažní venkovského typu a několik bývalých zemědělských usedlostí. V centru je plocha se zvoničkou a autobusovou zastávkou. Na jižním a severním okraji se rozvíjí nová obytná zástavba. Bude navržen rozvoj obytné zástavby v prolukách zastavěného území a v přímé návaznosti na něj.

Budín leží 1,5 km severozápadně od Samopší v zátoce řeky Sázava. Přístup je ze severu po místní komunikaci mimo řešené území. Je největším zastavěným územím. Je chatovou lokalitou s desítkami objektů a několika obytnými objekty v původní části okolo mlýna. Na ně navazují restaurace, bývalá podniková rekreační zařízení a soukromé hřiště. Rozvíjí se novou výstavbou východním směrem. Stav je stabilizován, neuvažuje se s rozšiřováním mimo zastavěné území. Pro výstavbu budou využity proluky.

Zastavěné území tvoří i několik chatových osad v krajině. Je v nich celkem 425 chat.

Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby:

Navržené záměry se týkají rozvoje zastavitelných ploch území obce – plochy pro bydlení.

PLOCHY BYDLENÍ:

Obytná zástavba je v obci zastoupena hlavně rodinnými domky. Většina z nich má přiléhající zahrady s ovocnými stromy. Malá část bytů je v zemědělských usedlostech.

Bytové domy v obci nejsou. V návrhu se s jejich stavbou neuvažuje. Výstavba jednotlivých objektů je možná v plochách obytných.

Obytná zástavba rodinných domů se bude rozvíjet pouze v Přívlakách a Tamberku. Bude navazovat na okrajové části stávající obytné zástavby. V ostatních částech se uvažuje pouze s využitím proluk v zastavěném území.

PLOCHY REKREACE:

K rekreaci v zástavbě slouží parkově upravené plochy v zástavbě a hřiště v rekreačních objektech. V řešeném území je vedena značená cykloturistická trasa Sázava – Tamberk – Rataje nad Sázavou a turistická trasa ze Sázavy přes Tamberk a Mrchojedy do Ratají nad Sázavou.

Individuelní rekreace je zastoupena chalupami, chatami a rodinnými domy nevyjmutými z bytového fondu. V území je několik desítek chat a několik větších rekreačních objektů. Nejvíce chat je v Budíně, Přívlakách a západně od Samopší u řeky. V území je celkem asi 425 chat. Ve výhledu se předpokládá další zájem o ubytování v rekreačních objektech. Rekreační zahrádky v obci nejsou.

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ:

- Veřejná infrastruktura

Školství: V obci není základní ani mateřská škola. Za školní docházkou žáci dojíždí do Sázavy a Uhlířských Janovic. Do mateřské školy do Radvanic a Ratají nad Sázavou.

Úřady a instituce: Obecní úřad je na návsi v Samopších. Jeho plocha je stabilizovaná. Knihovna je v objektu obce v Přívlakách.

Zdravotnictví: Ordinace lékaře v obci není. Spádovou oblast obsluhují nemocnice Kolín, Benešov a Kutná Hora. Mají plný rozsah zdravotnické péče a oddělení. Zdravotní středisko v obci není, ani ordinace lékařů. Za zdravotnickou péčí obyvatelé dojíždí do Sázavy.

Sociální služby v řešeném území nejsou.

Kultura a ubytování: Kulturní dům v obci není, ke kulturním účelům jsou využívány místnosti obecního úřadu a rekreačních objektů. V letních měsících jsou využívána hřiště a sportovní plochy u rekreačních objektů.

Pozemky a plochy tohoto druhu občanského vybavení jsou dostatečné.

- Komerční infrastruktura

Zastoupena je pouze restaurací, obchody a službami (autoservis). Je v samostatných objektech anebo v částech obytných objektů jako smíšená funkce.

- Hřbitovy v řešeném území nejsou.

- Sport

V obci není sportovní oddíl. Obec nemá hřiště. Sportovní areál je u Sázavy součástí rekreačního zařízení. Plochy sportovišť a areálů jsou stabilizované.

Zájmová sdružení: Na honebních plochách v obci hospodaří myslivecké sdružení Rataje nad Sázavou. Svůj areál mají mimo řešené území. Úsek toku je obhospodařován místní organizací Českého rybářského svazu Sázava. V obci je funkční hasičská zbrojnice v Tamberku, bývalé jsou v Přívlakách a Samopších.

Neuvažuje se novými plochami občanské vybavenosti. Jednotlivé objekty je možno realizovat v rámci ploch bydlení.

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ:

Těmito prostory jsou náves v Samopších a parkově upravené plochy v zástavbě, Spravovány a udržovány jsou obcí. Vyžadují pouze ochranu a údržbu. Parkové plochy budou i v navržené rodinné zástavbě, jako součást jejich plochy.

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ:

a) Výroba průmyslová není v řešeném území zastoupena. S jejím umístěním v území se neuvažuje.

b) Drobná výroba, služby a řemesla v současné době není v obci zastoupena. Jednotlivé provozovny jsou součástí obytné plochy. S jejím umístěním v území se neuvažuje.

c) Výroba zemědělská.

Převážná část zemědělské půdy v řešeném území je obhospodařována subjekty z areálů mimo řešené území. Hospodářský dvůr bývalého družstva je na okraji Mrchojed. Má dnes jiné vlastníky a již neslouží pro živočišnou výrobu.

Nový zemědělský areál v území nevznikne.

PLOCHY ZVLÁŠTNÍHO ÚČELU – PRO OBRANU STÁTU

V řešeném území do této funkční plochy není začleněna plocha.

- Požadavky na koncepci uspořádání krajiny

a) Uspořádání krajiny:

| Samopše výměra 658,54 ha | orná | zahrady + vinice | sady | trvalý travní porost | lesní | vodní | Zastavěné | ostatní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 90ha | 30,4 ha | 8,4 ha | 171 ha | 267 ha | 34,7 ha | 10,6 ha | 47,6 ha |

Zemědělské půdy je celkem 298 hektarů.

Navržená urbanistická koncepce vychází ze současného stavu využití, uspořádání území a zástavby obce. Zástavba je v příznivé poloze v rekreační krajině s vysokým podílem zeleně a tedy možností rekreace v ní. Zeleň je na převážné výměře (lesy 267 hektarů – tj. 40 % a trvalý travní porost 171 hektarů – tj. 26 % z území).

Území leží v členité lesnaté pahorkatině, do níž se zařezávají hlubokými údolími Sázava, Tamberský a Úžický potok. V krajině převládají lesy, místy partie přírodního charakteru. Osídlení je soustředěno v několika malých obcích a osadách, velké jsou plochy chatových lokalit. Střední část je odlesněna (v okolí Mrchojed) s loukami a ornou půdou.

Plochy v k.ú Samopše a Tamberk jsou pouze z části zemědělsky využívané. Většinu tvoří lesy a zástavba. Orná půda je pouze na 90 hektarech převážně v okolí Mrchojed. Zemědělsky obhospodařované louky jsou okolo Samopší a západně od Tamberka.

rozčleněny jsou pouze vodními toky a účelovými komunikacemi. Krajina je průchozí, s propojením stávajících ploch doprovodnou zelení s funkcí krajinářskou a protierozní. Podél Sázavy je doprovodná zeleň regionálního biokoridoru. Velkou plochou zeleně jsou lesní plochy. Jednotlivé plochy zeleně jsou vzájemně propojeny.

Plochy lesních porostů jsou stabilizovány a jsou důležitým prvkem ekologické stability.

Zemědělská půda tvoří asi 45 % z celkové výměry v katastru. Z toho většina je trvalý travnatý porost. Orná půda je pouze na 90 hektarech převážně v okolí Mrchojed. Zemědělsky obhospodařované louky jsou okolo Samopší a západně od Tamberka.  Krajina jako celek je dle koeficientu ekologické stability (poměr ekologicky stabilních ploch ku ekologicky labilním plochám)  je kulturní krajinou v souladu.

Oblast je obilnářská, charakterizována intenzivní výrobou obilovin. Převažuje pěstování pšenice, ozimého ječmene, řepky.

Závlahy a meliorace: V řešeném území je odvodněno několik pozemků. Drenáže jsou svedeny otevřenými příkopy do vodotečí. Plochy meliorací budou vyznačeny v grafické části (technické vybavení) dokumentace územního plánu. Odvodňovací zařízení – drenáž (je majetkem vlastníků) a nesmí být jakoukoliv stavbou porušena.

Lesů je v řešeném území 267 hektarů (40% z celkové výměry území). Zájmové území náleží do přírodní lesní oblasti Posázaví. Provincie je středoevropských listnatých lesů. Do území zasahuje ze severu a jihu jejich velká plocha. Menší plochy jsou v krajině a to jako drobné izolované plochy. Převažují hospodářské lesy (smrk, borovice, modřín, habr, buk lípa, jasan, jilm….).

Navržena není nová plocha lesa.

Doprovodná zeleň:

Podél vodotečí je doprovodná zeleň. Nejvýznamnější je podél Sázavy.

Jsou i jako doprovod vodotečí (Samopšského potoka) a komunikací (silnice III/3355).

Komunikace jsou lemovány alejemi převážně ovocných stromů (jabloně, třešně...), které budou nahrazovány novou výsadbou okrasných stromů.

Zeleň bude doplněna jako doprovod několika účelových komunikací v okolí Mrchojed.

Zeleň nízká (travnaté plochy)

Zeleň je na převážné výměře katastru trvalý travní porost 171 hektarů – tj. 26 % z území).

Luční porosty jsou jako kosené louky v krajině i obklopující zástavbu, jsou okolo Samopší a západně od Tamberka.

Největší plochy jsou v jižní části území. Menší plochy lemují komunikace a okraje lesních a parkových porostů. Obdobně i travnatý povrch mají plochy na návsích v zástavbě.

Krajinu vytváří i vodní plochy a toky. Území spadá do povodí Sázavy. Územím protéká řeka Sázava a několik menších toků (Tamberský, Úžický a Samopšský potok), na jejímž toku v řešeném území nejsou vodní plochy. Vodní plocha je na Samopšském potoce jižně od Mrchojed.

Neuvažuje se novými vodními plochami.

Prostupnost krajiny a ochrana proti erozi:

Vyšší propustnost krajiny je nyní dána její rekreačním charakterem a množstvím prvků v okolí toků a cest. Krajina není ohrožována erozí. V území je zeleň s funkcí protierozní. Chybějící zeleň a stromořadí budou doplněny podél stávajících silnic, účelových komunikací a polních cest na pozemcích zemědělské půdy.

Chráněné stromy - (dle výpisu památných stromů) -  Je chráněn dub v Mrchojedech.

NÁVRH ÚZEMNÍHO SYSTÉMU A PRVKU EKOLOGICKÉ STABILITY

Generel místního systému ekologické stability pro obec Samopše a pro okolní obce byl zpracován v roce 1995 (ing. Friedrich).

Pro katastrální území Samopše a Tamberk po objednání obce je zpracován v roce 1998 návrh lokálního centra územního systému ekologické stability (ing. Friedrich). Je odborně posouzen a vycházel ze zpracovaného generelu.

V řešeném území je stávající regionální biokoridor ÚSES NK 61 a RC 940 Přívlacký meandr. Je základní kostrou systému ÚSES v řešeném území. Prochází v souběhu s tokem Sázavy. Je charakterizován především jako stanoviště teplomilných doubrav ve slunných svazích říčního zářezu. Návrh sítě ÚSES na něj navazuje. V jeho ose je vymezeno regionální biocentrum Přívlacký meandr s funkční lokalitou skalnatých svahů s listnatými lesy a přilehlým úsekem řeky. Na biokoridoru podél Sázavy jsou vložena lokální biocentra v metodikou předepsaných vzdálenostech.

Vzhledem k tomu, že v krajině se vyskytuje velmi vysoký podíl ekologicky stabilnějších ploch a krajina jako celek je ekologicky stabilní, spočívá návrh ÚSES ve využití stávajících ekologicky hodnotných lokalit jako základu a bude doplněn systémem prvků. Bude to síť biokoridorů a biocenter navržená tak, aby byla vzájemně propojena podobná si stanoviště pro umožnění komunikace jednotlivých biocenter.

Lokální biokoridory jsou vedeny kolem toků v řešeném území (Úžického a Tamberského potoka). Jako spojnice mezofilních řad je veden lokální biokoridor v severní části s biocentrem pod vrchem |Jestřáb. Vlastní systém prvků ÚSES je doplněn návrhem interakčních prvků označujících další kvalitní lokality nezařazené do sítě biocenter a biokoridorů.

6. Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury.

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY:

a ) plochy silniční dopravy

Území je obsluhováno pouze silnicemi III. třídy. Správcem silnic I. třídy je Ředitelství silnic a dálnic ČR Praha Správcem silnic II. a III. třídy je Krajská Správa a údržba silnic Středočeského kraje. Komunikace II. a III. třídy jsou v kompetenci Středočeského kraje.

Od obce asi 7 kilometrů východně je dálnice D1 Praha – Brno.

Severně od řešeného území prochází silnice II/335 Sázava – Uhlířské Janovice.

Územím neprochází silnice I. a II. třídy

V území jsou tyto silnice patřící do ostatní sítě (III.třídy):

silnice č.III/3355  křižovatka silnic  III/ 3356 a III/ 3354 až po zástavbu Samopše

Je poměrně málo frekventovanou asfaltovou komunikací bez dopravních závad. V řešeném území je úsek 3 km. Protíná katastrální území Samopše a Tamberk ve směru V - Z. Je obslužnou dopravní komunikací části Samopše a části Mrchojedy i celého území. Kolem ní je v obci pěší provoz. V jejich zástavbě nejsou chodníky. Mezi nimi je stoupající úsek s několika zatáčkami. V zástavbě Samopší končí a zde na ni navazují místní komunikace do chatových oblastí na západě u Sázavy. V létě se proto na ni dopravní zatížení značně zvyšuje. Na severu vede mezi zemědělskými pozemky a dle toho je i využívaná. Lemují ji mimo zástavbu ovocné stromy a keřový porost. Povrch je asfaltový místy nerovný. Průjezdný profil je dostatečný šíře 5 – 5,5 m. Jsou na ni napojeny všechny na ní napojeny místní komunikace. Severní úsek mírně stoupá až ke hranici. V sezoně je znečisťována zemědělskou sezonní dopravou.

silnice č. III/3354  Sázava – Tamberk – Rataje nad Sázavou

Je napojením části obce Tamberk. Délka jejího úseku je asi 2,5 km, povrch je asfaltový š. 6 m. Lemována je převážně zelení okolních lesů a zástavbou. Průjezdný profil je dostatečný šíře 5 – 5,5 m. V řešeném území je jako dopravní obslužnou komunikací. Jsou na ni napojeny místní komunikace v Tamberku.  Je asfaltová s místy nerovným povrchem, bez kolizních úseků. Její východní úsek je stoupající s několika zatáčkami. Kolem ní je v obci pěší provoz a chybí podél ní chodníky. V obci je na ni autobusová zastávka s čekárnou. Je po ní vedena cyklotrasa.

silnice č. III/3359     napojení ze silnice III/3354  Tamberk – Úžice - Hatě

Je napojením zástavby Tamberku, kde se napojuje na silnici III/3354. Délka jejího úseku v řešeném území je asi 1 km, povrch je asfaltový š. 5 – 5,5 m, Lemována je zelení okolních lesů a zástavbou ze severu. Průjezdný profil je dostatečný. V řešeném území je dopravní obslužnou komunikací. Jsou na ni napojeny objekty v Tamberku. V centru jsou na ní napojeny místní komunikace. Je asfaltová, bez kolizních úseků. Kolem ní je v zástavbě pěší provoz a chybí podél ní chodníky. Úsek je bez dopravních závad.

N á v r h:

S novým úsekem silnic se neuvažuje. Trasy silnic jsou fixovány ekonomickými investicemi a jejich přeložky mimo obec nejsou uvažovány z důvodu poměrně nevelké intenzity provozu.

Ostatní komunikace mají obslužný charakter. Tyto komunikace obsluhují jednotlivé domy a pozemky. Nejvýznamnější jsou napojení Budína ze silnice III/3355, napojení Přívlak z jihu a napojení chatových lokalit západně od Samopší.

Nově navržené místní komunikace budou v  zastavitelných plochách.

Územím prochází značená cyklostezka Sázava -  Tamberk – Rataje nad Sázavou.

Značená pěší trasa je vedena ze Sázavy přes Tamberk a Mrchojedy do Ratají nad Sázavou.

b ) plochy  železniční  dopravy

Řešené území neprochází železniční trať. Trať Světlá nad Sázavou – Čerčany je vedena těsně u hranice území podél levého břehu Sázavy. Je na ni železniční zastávka Samopše. Přes řeku je z obce přístupná lávkou pro pěší. Území je z jihu obsluhováno i železniční zastávkou Ledečko.

c)  plochy   letecké  dopravy

Tento druh dopravy není zde zastoupen. Se zřízením sportovního letiště v řešeném území se neuvažuje.

d) hromadná osobní doprava

Je provozována v území autobusy soukromého dopravce. V obci je zastávka pouze v Tamberku. V žádné jiné části autobusové zastávky nejsou.

e) Odstavení vozidel, garážování a doprava v klidu:

V území je garážování v samostatných garážích a zbytek na terénu.

Nově řešené lokality budou mít navržen dostatečný počet parkovacích míst.

a ) Vodovod

V řešeném území není vodovod.

V území jsou stávající vodní zdroje – obecní studna v Tamberku a dvě v Přívlakách.

V území nejsou pozorovací vrty Českého hydrometeorologického ústavu Praha. Slouží ke sledování a pozorování kvality, teploty a hladiny spodní vody. Mají stanoveno ochranné pásmo o poloměru 500 m.

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje uvádí:

Obec Samopše (330 - 350 m n.m.) leží cca 2,1 km jihovýchodně od města Sázava. Obcí protéká drobná vodoteč - Samopšský potok. V obci je malá nádrž sloužící jako zdroj požární vody. Je zásobována z domovních studní. Vydatnost studní je dostatečná, kvalita vody je dle OÚ nevyhovující z hlediska bakteriologického znečištění. V obci je jedna veřejná studna, v níž kvalita vody nevyhovuje vyhlášce MZ 376/2000.

Administrativní část obce Samopše - Mrchojedy (398 - 403 m n.m.) leží cca 0,9 km severovýchodně od obce Samopše. Obcí protéká drobná vodoteč - Samopšský potok.

Je zásobována z domovních studní. Vydatnost studní je dostatečná, kvalitu vody uživatelé nesledují.

Administrativní část obce Samopše - Přívlaky (290 - 314 m n.m.) leží cca 0,4 km jižně od obce Samopše na levém břehu Sázavy. Obec je zásobována z domovních studní. Vydatnost studní je dostatečná, kvalita vody neodpovídá vyhlášce MZ 376/2000 z hlediska zvýšeného obsahu železa, dusičnanů a bakteriologického znečištění. V létě je zde v provozu vodovod, který má za zdroj 3vrty a provozuje ho sdružení místních chatařů.

Administrativní část obce Samopše - Talmberk (336 - 372 m n.m.) leží cca 1,9 km východně od obce Samopše. Obec je odvodňována místní vodotečí – Talmberský potok a je zásobována z domovních studní. Vydatnost studní je kolísavá, po většinu roku dostatečná, kvalitu vody uživatelé nesledují. V obci je veřejná studna, v níž kvalita vody nevyhovuje vyhlášce MZ 376/2000 z hlediska zvýšeného obsahu železa, dusičnanů a bakteriologického znečištění.

Návrh zásobení vodou.

Vzhledem k tomu, že dle podkladů jsou soukromé studny v obci po většinu roku dostatečně kapacitní a vzhledem k nízkému počtu obyvatel a vyšším investičním nákladům na realizaci vodovodu předpokládáme i do budoucnosti zásobování z individuálních zdrojů.

b ) Kanalizace

Obec nemá provedenou splaškovou kanalizaci svedenou na čistírnu odpadních vod.

Pouze DDP Samopše má vybudovanou čistírnu pro svoji potřebu.

Obec Samopše nemá vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách a vyváženy na zemědělsky využívané pozemky.

Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do Samopšského potoka v Samopších a Mrchojedech. V Přívlakách	dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků řeky Sázavy. Dešťové vody z Tamberka jsou odváděny dešťovou kanalizací z betonových trub DN 300 a 400 do Talmberského potoka kanalizací vybudovanou v roce 1992.

Návrh čištění odpadních vod.

S ohledem na velikost této obce a vzhledem k tomu, že k zásobování pitnou vodou jsou využívány místní podzemní zdroje není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.

Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Sázava.

c ) Zásobování  plynem, produktovod, ropovod

Obec není napojena na plynovod.

Severně od řešeného území (Budína) vede plynovod do Sázavy.

S napojení obce na plynovod se neuvažuje.

V území není produktovod a ani ropovod.

d ) Elektrorozvody

Obec je napojena z rozvodny Uhlířské Janovice R 110/22 vrchním vedením 22 kV z východu. Z něho jsou odbočky venkovního vedení 22 kV napájecí distribuční trafostanice. Stávající vedení není přetíženo.

V Samopších je jedna příhradová trafostanice. Vedení NN je vrchní.

Příhradová trafostanice je v chatové lokalitě u železniční zastávky Samopše.

V Mrchojedech je trafostanice na východním okraji zástavby.  Vedení NN je dosud vrchní.

V Tamberku je příhradová trafostanice v centru. Vedení NN je vrchní.

Budín je zásobován dvěma trafostanicemi. Jedna je na návsi a druhá v nové zástavbě na východě. Vedení NN je dosud vrchní.

V Přívlakách je trafostanice na okraji zástavby. Vedení NN je dosud vrchní.

Stávající trafostanice v obci jsou v současnosti dostačující. Se stavbou nové se neuvažuje, pokud nebude nutná pro zastavitelné plochy.

e)  Telekomunikace

Provozovatelem kabelové sítě je Telefonika O2. Telefonní ústředna je v Sázavě. Tato ústředna má dostatečnou kapacitu linek, která bude dostačující i pro další rozvoj. Je možno napojit další účastníky Její napojení je dálkovým optickým kabelem vedeným mimo řešené území. Rozvody v zástavbě jsou vrchní.

Základnová stanice mobilního operátora v území není.

Přes území prochází trasa radioreléového spoje.

- Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, které bude nutno prověřit.

Jako územní rezerva v ZÚR Středočeského kraje není vedena v řešeném území žádná stavba.

Plochy a koridory územních rezerv nebudou navrhovány.

- Požadavky na vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanace, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo.

Navržené funkčního využití a plán rozvoje a jeho technické infrastruktury vyžadují stanovení požadavků pro veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace.

Budou stanoveny v  návrhu pro navrženou technickou infrastrukturu v rozvojových plochách.

Jako veřejně prospěšná stavba není v ZÚR vedena žádná stavba.

- Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci

# Nebudou vymezovány plochy a koridory, ve kterých by bylo rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci.

- Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (například požadavky na ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy).

Ochrana proti hluku

Obytné objekty situované u silnice budou navrženy tak, aby byly splněny požadavky k ochraně venkovního a vnitřního prostoru staveb proti hluku dle platných předpisů. Případná protihluková opatření budou řešena při stavebním a územním řízení.

Ochrana před povodněmi:

V řešeném území jsou toky. K zaplavování zástavby v území nedochází. V okolí řeky Sázavy je zástavba chat.

Pro potřeby správy a údržby vodního toku je nutné zachovávat volný nezastavěný manipulační pruh v šíři 8 m od břehové čáry významného vodního toku a u ostatních v šíři 6 metrů.

Rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne zn. 155975 06/OŽP- bab bylo stanoveno záplavové území řeky Sázavy. Jeho platnost je od 24.11.2000. Vymezuje koryto vodního toku a pozemky přilehlé a jsou zakresleny záplavové plochy průtoků Q5 (pětiletá voda) Q20 (dvacetiletá voda) a Q100 (stoletá voda). Jako oblast s nejvyšší mírou povodňového nebezpečí je vymezena i aktivní zóna záplavového území.

Odpadové hospodářství:

Odpad je sbírán separovaně a likvidován společností ASA Uhlířské Janovice. Odvoz je na skládku mimo řešené území (Blato) touto firmou.

Skládka TKO v obci není a ani se s jejím zřízením neuvažuje

Areál živočišné výroby v Mrchojedech, již neslouží pro živočišnou výrobu.

Poddolování, sesuvy, ložiska nerostných surovin:

Ložisko nerostných surovin není v území evidováno.

Poddolované území není v řešeném území evidováno

Sesuvy tj. území s nepříznivými inženýrsko-geologickými poměry ve smyslu zákona č.62/1988 Sb., v platném znění, se zde nevyskytují.

Skládky a těžebny

V řešeném území není skládka TKO.  Lom byl západně od Tamberka u silnice III. třídy.

Požární zabezpečení:

Jako požární zabezpečení slouží v obci řeka. V obci je funkční hasičská zbrojnice v Tamberku, bývalé jsou v Přívlakách a Samopších. Nádrž je na návsi v Samopších.

Požadavky z hlediska civilní ochrany a obrany státu:

Zájmy armády (obrany státu) zastupuje  - VUSS Pardubice.

Tyto zájmy jsou uplatněny a v jejich prospěch byla vyhlášena ochranná pásma vojenského letiště Čáslav, která do řešeného území nezasahují.

Ochrana přírody -

V řešeném území je evropsky významná lokalita (Natura) – Dolní Sázava (kód 2523) ale není v ptačí oblasti.

V území nejsou chráněná území přírody.

Chráněné stromy - (dle výpisu památných stromů) v řešeném území je dub v Mrchojedech.

Navržené funkční využití nemá vliv na další problematiku vyplývající ze zvláštních právních předpisů.

- Případný požadavek na zpracování variant.

# Z důvodu velikosti obce a rozsahu záměrů (převážně rozvoj bydlení a doplnění technické infrastruktury) se zpracování variant nepožaduje. Záměry není nutno prověřit ve variantách.

- Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území

Nepředpokládá se negativní vliv územního plánu na udržitelný rozvoj území.

- Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jejich odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení.

Čistopis návrhu Územního plánu Samopše bude vypracován ve čtyřech vyhotoveních, které budou posléze uloženy u obce Samopše, Městského úřadu Uhlířské Janovice - stavebního úřadu, Městského úřadu Kutná Hora - úřadu územního plánování a Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru regionálního rozvoje.

Dokumentace bude obsahovat textovou a grafickou část v rozsahu přílohy                                        č. 7  vyhlášky č. 500/2006 Sb..

Územní plán

Textová část územního plánu

Grafická část územního plánu:

č.v.1   základní členění území                                                                		1 :  5 000

č.v.2  Hlavní výkres                                                                                 		1 :  5 000

č.v.3  Koncepce technické infrastruktury                                                		1 :  5 000

č.v.4  Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace                            		1 :  5 000

Textová část odůvodnění územního plánu:

č.v.5  koordinační výkres                                                                        		1 :  5 000

č.v.6  výkres širších vztahů                                                                    		1 :  50 000

č.v.7  výkres předpokládaných záborů půdního fondu                           		1 :  5 000

FOTODOKUMENTACE Z  PRŮZKUMŮ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

BUDÍNSKÝ JEZ  NA SÁZAVĚ                                                             MLÝN V BUDÍNĚ

ZÁSTAVBA  BUDÍNA                                                                    KRAJINA V OKOLÍ BUDÍNA

NOVÁ ZÁSTAVBA  VÝCHODNÍ ČÁSTI BUDÍNA S VÝHLEDEM DO ÚDOLÍ SÁZAVY

KRAJINA V ZÁTOCE SÁZAVY  JV OD SAMOPŠÍ

LÁVKA PŘES SÁZAVU PRO PĚŠÍ K ŽELEZNIČNÍ ZASTÁVCE SAMOPŠE

NÁVES S OBECNÍM ÚŘADEM V SAMOPŠÍCH

KAPLIČKA NA NÁVSI V SAMOPŠÍCH

POMNÍK NA NÁVSI                                                                 CHATOVÁ ZÁSTAVBA V OKOLÍ

KRAJINA SEVERNĚ OD SAMOPŠÍ                                          ZÁSTAVBA MRCHOJED

KRAJINA A CHATOVÁ LOKALITA V OKOLÍ                             PŘÍJEZD DO TAMBERKA Z JIHU

TAMBERK – CENTRUM S KAPLIČKOU                      VÝHLED NA TAMBERK

ZŘÍCENINA HRADU TAMBERK

ZÁSTAVBA TAMBERKA

LOM U SILNICE DO SÁZAVY                                            PŘÍJEZD DO TAMBERKA ZE SEVERU

KŘÍŽEK U MLÝNA V CHATOVÉ ZÁSTAVBĚ BUDÍNA

# Text boxes

L E G E N D A

HRANICE KRAJE

HRANICE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ

HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ